# Российская Федерация

Администрация муниципального образования Паустовское

Вязниковского района Владимирской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПАУСТОВСКОЕ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Паустово 2013

# Основные сведения об организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Администрация муниципального образования Паустовское Вязниковского района Владимирской области |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Щербатов Анатолий Александрович, глава МО |
| Юридический адрес | 601432, Владимирская область, Вязниковский район, д. Паустово, ул. Центральная, дом 54а |
| Фактический полный почтовый адрес | 601432, Владимирская область, Вязниковский район, д. Паустово, ул. Центральная, дом 54а |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. (49233)6-46-25, 6-46-91, 6-45-42 факс (49233)6-46-25 Е-mail:paustovoinform@yandex.ru.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 3338001200 |
| Код организации по ОКПО | 04122527 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40204810300080000060 БИК 041708001 л/с 03283005240 в ГРКЦ ГУ банка России по Владимирской области г. Владимир |

#### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные технико-экономические показатели муниципального образования |  |
| 2 | I. Введение |  |
| 3 | 1.1. Общие указания |  |
| 4 | 1.2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий |  |
| 5 | 1.3. Характеристика населенных пунктов |  |
| 6 | II. Современное состояние территории муниципального образования |  |
| 7 | 2.1. Гидрогеология |  |
| 8 | 2.2. Инженерно-геологические условия |  |
| 9 | 2.3. Современное состояние подземных и поверхностных вод |  |
| 10 | 2.4. Современное состояние бытовой канализации |  |
| 11 | III. Мероприятия по территориальному планирование |  |
| 12 | 3.1. Жилищное строительство |  |
| 13 | 3.2. Водоснабжение |  |
| 14 | 3.2.1. Расчетные расходы воды и требуемые свободные напоры |  |
| 15 | 3.2.2. Расчет водопользования МО Паустовское сельское поселение (расчетный срок 2030г.) |  |
| 16 | 3.2.3. Расчетное водопользование МО Паустовское сельское поселение (Первая очередь 2020г.) |  |
| 17 | 3.2.4 Расчетное (прогнозное) водопотребление МО Паустовское сельское поселение |  |
| 18 | 3.2.5. Требуемые сводные напоры |  |
| 19 | 3.2.6. Источники водоснабжения |  |
| 20 | 3.2.7. Схема и система водоснабжения |  |
| 21 | 3.3. Бытовая канализация |  |
| 22 | 3.3.1. Расчетные расходы сточных вод |  |
| 23 | 3.3.2. Проектные решения |  |
| 24 | Графическое приложение |  |
| Лист 1 | - Схема водоснабжения и водоотведения д. Паустово |  |
| Лист 2 | - Схема водоснабжения и водоотведения п. Централь |  |
| Лист 3 | - Схема водоснабжения и водоотведения д. Сергеево |  |
| Лист 4 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Воробьевк |  |
| Лист 5 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Октябрьская |  |
| Лист 6 | - Схема водоснабжения и водоотведения с. С-Горки |  |
| Лист 7 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Медведево |  |
| Лист 8 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Курбатиха |  |
| Лист 9 | - Схема водоснабжения и водоотведения д. Рытово |  |
| Лист 10 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Злобаево, |  |
| Лист 11 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Ключево |  |
| Лист 12 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Ананьино |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем водоснабжения, водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" необходимо для удовлетворения спроса на воду и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы водоснабжения, водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения, водоотведения.

Схема водоснабжения, водоотведения  МО Паустовское Вязниковского района Владимирской обл. разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных Администрацией МО Паустовское.

Муниципальное образование Паустовское сельское поселение находится в юго-восточной  части Вязниковского муниципального района Владимирской области.

В состав территории муниципального образования Паустовское (сельское поселение), входят 42 населенных пункта.

Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схем водоснабжения, водоотведения двенадцати населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение и входящих в состав МО Паустовское: пос. Центральный, д. Сергеево, д. Воробьевка,         д. Паустово, д. Октябрьская, с. Сергиевы-Горки, д. Медведево, д. Курбатиха,       д. Рытово, д. Злобаево, д. Ключево, д. Ананьино и водоснабжение 30 прилегающих деревень.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории.

Муниципальное образование Паустовское сельское поселение Вязниковского муниципального района образовано в 2005 году Законом Владимирской области «О переименовании муниципального образования округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

Муниципальное образование Паустовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Вязниковского муниципального района.

На севере территория поселения граничит с городским поселением Город Вязники, на западе с городским поселением Поселок Никологоры, на северо-западе – с Октябрьским сельским поселением; на востоке – с Гороховецким, на юге – с Муромским, на юго-западе – с Селивановским муниципальными районами Владимирской области.

В составе МО «Паустовское» 42 населенных пункта – 1 поселок, 1 село и 40 деревень.

Населенные пункты, входящие в состав территории МО «Паустовское» (введено Законом Владимирской области от 10.08.2009 № 111-ОЗ), представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Населенные пункты МО «Паустовское»

МО «Паустовское» занимает территорию площадью 30,94 тыс. га, в том числе земли населенных пунктов – 2898 га или 9,38 %.

Таблица 1.2. Сведения о численности постоянного населения МО «Паустовское»

# по населенным пунктам на 01.01.2011г.

Промышленность в МО «Паустовское» представлена следующими предприятиями:

• ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» – 127 человек;

• МУП ЖКХ – 6 человек;

• ООО «Октябрь» – 30 человек;

• участок МУП ЖКХ «Никологоры» – 7 человек;

• участок МУП "Тепловые сети" – 12 человек;

• ООО «Робинс» – 36 человек;

• СПК «Сергиево – Горский» – 34 человека;

• РЭС – 4 человека;

• «Вязники Лес» – 5 человек;

• ООО «ПЗ Пролетарий» – 127 человек;

• ОАО «Льняная мануфактура «Сергиевы Горки» – не действует.

Крупное предприятие, находящееся на территории поселения – ООО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика», на которой занято 127 человек. В 2007 г. фабрика вошла в стадию банкротства.

Сельское хозяйство также является важной отраслью экономики МО «Паустовское». На территории поселения находятся три сельскохозяйственных предприятия:

• ООО ПЗ «Пролетарий»;

• СПК «Сергиево-Горский»;

• СПК «Октябрьский».

Схема административного деления МО «Паустовское» с указанием расчетных элементов территориального деления представлена на рис. 1.1.1.

## Глава 2.   Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории

Территория сельского поселения располагается у южных границ городского поселения Город Вязники и приурочена с лесной зоне Московско-Окской провинции, занимает часть Окско-Волжского междуречья и лежит к югу от реки Клязьма. Территория представляет собой слегка всхолмленную равнину, покрытую смешанными лесами, примыкающую к Балахнинской низине.

2.1. Природно-климатическое состояние

Климат

В соответствии с климатическим районированием для целей строительства, проектируемая  территория относится к подрайону II В. Расчетные температуры для проектирования отопления, вентиляции принимаются по таблице 1 СНиП 23-01- 99.

Климат на территории поселения определяется его географическим положением, от которого зависит поступление солнечного тепла, и движение воздушных масс разного происхождения, как морских и континентальных умеренных широт, так и арктических (с соседних территорий Западной Европы, Средней и Северной Азии и акваторий Атлантического и Северного Ледовитого океанов). Средний годовой приход суммарной солнечной радиации на территорию области составляет 82 - 93 ккал/см2 (соответственно 930000 Ккал/м2 или 4000 МДж), рассеянной радиации - 44 - 49 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1750 часов (145-150 дней), а число дней без солнца (пасмурных) за год – 110 .

Общий характер циркуляционных процессов определяется в основном влиянием западного переноса воздушных масс с Атлантики, прерываемого вторжениями холодных масс воздуха из Арктики в тылу циклонов, смещающихся по территории преимущественно с запада на восток. В климате области отчетливо выражены четыре сезона года.

Зима длится более 4 месяцев с середины ноября до конца марта, средне сезонная температура воздуха составляет - 8,5°С, средняя температура самого холодного месяца года, января, составляет - 11,3°С, самая низкая температура, отмеченная в поселении - 48°С (17 января 1940 года). Зимняя погода переменчива, морозы чередуются с оттепелями, которые в некоторые годы (1910, 1912, 1924, 1930) приводили к стаиванию снежного покрова и вскрытию рек. Однако для большинства зим характерен устойчивый ледовый покров рек, устойчивый снежный покров (150 дней), толщиной до 60 см к концу марта и промерзание грунтов до глубины 1,2 - 1,5 м.

Весна начинается с конца марта и продолжается до начала июня. Ранние весны обычно холодные с заморозками даже в июне, с возможными снегопадами до конца мая. Поздние весны (середина апреля) бурные, с быстрым снеготаянием и сильными паводками с последним снегопадом 25 - 27 апреля. Средняя дата последнего весеннего заморозка 9 мая.

Лето длится с середины июня до середины сентября. Средняя температура июня + 16,6°С, июля (самого жаркого месяца года) + 18,1°С, августа + 17,2°С, абсолютный максимум температуры + 38°С отмечался 15 июня 1922 года. Летняя погода довольно ровная, лето бывает либо жарким и засушливым (1972, 1992), либо пасмурным и дождливым.

Осень длится с середины сентября до середины ноября. В это время года характерна пасмурная дождливая погода, но порой, в среднем два года в десятилетии, отмечается продолжительное сухое и теплое "бабье лето". Первый снегопад в среднем бывает 13-15 октября, отрицательная среднесуточная температура обычно устанавливается в середине октября.

Средняя годовая скорость ветра составляет около 4 м/с. Такая скорость характерна для ровных, относительно открытых мест лесной зоны. В среднем за год по всей территории несколько чаще других наблюдается ветер юго-западного и западного направлений. Основным фактором, определяющим режим ветра в холодный период года, является западно-восточный перенос, обусловленный общей циркуляцией атмосферы. Зимой направление ветра определяется юго-западной периферией сибирского антициклона. В теплую половину года наблюдаются ветры разного направления с преобладанием северных и северо-западных ветров.

Территория поселения относится к зоне влажного климата. Годовая относительная влажность составляет 76%, средняя годовая сумма осадков 550 мм, осадки выпадают в виде дождя и снега, величина испарения около 65% от количества осадков. На лето приходится максимальное количество осадков по сравнению с другими сезонами года, около 38% годовой суммы. Они часто выпадают в виде ливней с грозами. В среднем таких дней бывает 18-19 за лето.

Климат благоприятен для здоровья людей и для хозяйства. Лето продолжительное, теплое, с достаточным количеством осадков, обеспечивает развитие и созревание многих сельско-хозяйственных культур. Снег зимой предохраняет озимые культуры от вымерзания.

Наблюдают и экстремальные явления, связанные с климатом: заморозки, гололед, грозы, ливни, туманы, иногда засухи. Крайне редки сильные ветры типа смерчей. Отрицательные последствия почти всех явлений могут быть устранены с помощью различных мероприятий.

В целом, территорию поселения можно отнести к зоне умеренно континентального климата со следующими характерными показателями: среднегодовая температура воздуха + 3°С - +4°С; продолжительность безморозного периода 205 дней; число морозных дней 160; среднегодовое количество осадков 550 мм. По статистическим данным метеорологических служб все параметры атмосферных циркуляций по режиму воздействия относятся к благоприятным.

Таким образом, климатические условия благоприятны и не вызывают ограничений для строительства.

Рельеф

Рельеф территории поселения относительно благоприятен для поиска площадок под жилищное, промышленное строительство.

Территория поселения расположена в пределах среднерусской равнины на слабо всхолмленном Волжско-Окском междуречье. Возвышенная равнина представляет собой отроги Окско-Цнинского плато со слабовсхолмленной, большей частью залесенной, местами заболоченной поверхностью с овражно-речной сетью. На рельеф края оказали влияние тектоническая деятельность, деятельность ледников и рек. Остались следы Окского, Донского и Московского оледенений. Самый мощный из них – Донское оледенение мощностью до 2 км, захватил всю Владимирскую область.

Максимальные отметки рельефа приурочены к застроенным территориям северо-запада и северо-востока поселения и составляют 130-135 м. По направлению к речным долинам наблюдается постепенное падение абсолютных отметок рельефа; например, в пойме р. Суворощь абсолютные отметки составляют 89-97 м.

Гидрографические и гидрогеологические условия

Все водотоки поселения, как составной части Владимирской области относятся к бассейну реки Волга, который входит в замкнутый Арало-Каспийский бассейн. Гидрографическая сеть территории  поселения  представлена притоками рек Клязьмы и Оки. Все реки – равнинные, у них небольшие уклоны, медленное течение. Для них характерно сравнительно высокое весеннее половодье, низкая летне-осенняя и сравнительно устойчивая зимняя межень (наименьший уровень воды).  Истоки большей части рек – в болотах. Питание рек происходит за счет дождей, таяние снега, грунтовых вод.

Наиболее крупная река – правый приток р. Клязьма – р Суворощь. В верхнем течении р.Суворощь имеет узкую лошинообразную долину шириной 0,2- 0,5 км, с поймой местами заболоченной и не привышающей 100 м. Надпойменные террасы отсутствуют, ширина русла – 2 – 5 м, глубина – 0,2 – 1,5 м.

Также по территории поселения протекают малые реки – Шумарь, Белозерка, Индрус (Важенка), Ерша, Селезень, Уруч, Мотра, Хонка, Сура, ручьи - Карбыш, Голубичка, Петриловка, Сухой и водотоки (ручьи) без названия - частично или сезонно пересыхающие; имеются пруды и родники.

Сооружение прудов - вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети.

Родником принято называть сосредоточенный естественный выход подземных вод на дневную поверхность или под водой (подводный источник).

Формирование водности родников зависит, прежде всего, от природных факторов и обусловлено в основном климатическими характеристиками, главные из которых – атмосферные осадки (летние и зимние), температура воздуха и испарение.

Территория поселения  в гидрогеологическом отношении расположена в западной части Волго-Сурского артезианского бассейна, граница которого проходит по оси Окско-Цнинского вала. В поселении распространены подземные воды аллювиальных, флювиагляциальных, четвертичных, пермских и каменноугольных отложений. Грунтовые воды аллювиальных отложений приурочены к песчаным отложениям долины р. Суворощь и по своим свойствам пригодны для хозяйственных целей. Глубина залегания грунтовых вод зависит от рельефа — на возвышениях рельефа они залегают глубже, в понижениях рельефа - ближе поверхности. Грунтовые воды дренируются речной сетью, являются источником питания рек, озер и болот. Они широко используются населением, которое берет воду из колодцев и родников. Грунтовые воды обычно пресные, хорошего качества, но близкое к поверхности залегание иногда приводит к их загрязнению.

На большой глубине располагаются межпластовые напорные и ненапорные подземные воды. Для их добычи бурят скважины. Глубокие подземные воды относятся к Волго-Камскому (Сурскому) артезианскому бассейну. В осадочном чехле этой территории выделяются 24 водоносных горизонта, 8 из которых приходятся на четвертичные и 16 — на меловые, юрские, триасовые, каменноугольные и девонские образования. Вода в водоносных горизонтах содержится в порах, кавернах и трещинах горных пород: песков, песчаников, известняков и доломитов. Кровлей водоносных горизонтов служат глины и плотные карбонатные породы: известняки и доломиты. Подземные воды более чистые, чем поверхностные и обладают хорошими вкусовыми качествами. Воды от четвертичных до пермских водоносных горизонтов пресные, слабо-гидрокарбонатнокальциевые, слабонапорные. Воды пермских, каменноугольных и девонских водоносных горизонтов напорные, по составу гидрокарбонатнокальциевомагниевые, с повышенной минерализацией от 2 до 16 г/л. Водоносные горизонты пермских отложений представляют собой сложную систему отдельных водоносных горизонтов, приуроченных к известнякам, мергелям, пескам татарского и казанского ярусов.

Ил. Схема наблюдательной сети за состоянием подземных вод на территории

Владимирской области

Татарский водоносный горизонт вскрыт скважинами в районе г. Вязники, п. Нововязники, п. Никологоры и т. д., находится на глубине 13-65 м. Качество воды удовлетворительное.

Глубина вскрытия горизонта — на востоке порядка 50 м. Статический уровень горизонта находится на юге на глубинах 16-24 м.

Водоносные горизонты, заключенные в нижне — пермских и верхне -каменноугольных отложениях, гидравлически связаны между собой. Статический уровень горизонта находится на глубине 40-44 м.

Водоносный горизонт каменноугольных отложений заключен в доломитах и известняках верхнего отдела отложений и вскрывается на глубинах от 10-15 до 17 м. Статический уровень находится на глубинах от 6 до 47 м. По мере продвижения на восток минерализация воды повышается. Использование этого водоносного горизонта для хозяйственно- питьевых целей возможно в населенных пунктах, расположенных западнее линии Мстера- Курбатиха. К востоку от этой линии использование воды из этого горизонта почти невозможно из-за недопустимо высокой степени минерализации.

Подземные воды рассматриваются с двух позиций: как ценный природный ресурс и как наиболее уязвимых к негативному воздействию элемент экосистем.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Удельное водопотребление в сельской местности выше, т.к. оно приведено с учетом использования подземных вод на технические нужды сельского хозяйства и полив приусадебных участков.

Общая ситуация с эксплуатационными запасами в окрестностях г. Вязники сложная; ресурсы пресных подземных вод ограничены. Это касается, прежде всего, количественных показателей.

Таким образом:

- основными источниками водоснабжения в течение проектных периодов генерального плана будут являться подземные воды;

- уровень защищенности подземных вод недостаточный;

- при реконструкции и строительстве необходимо проведение мероприятий по охране подземных вод, включая: устройство дождевой канализации; применение надежных и эффективных экранов для локальных очистных сооружений; строительные котлованы, траншеи следует держать открытыми минимальное время и не допускать попадания загрязнения в них.

Инженерно-геологические условия

Из отрицательных физико-геологических явлений в пределах Вязниковского района, в состав которого входит Паустовское сельское поселение, имеет место заболоченность, оползни, овражная эрозия, высокое залегание уровня грунтовых вод, карст.

На территории Вязниковского района карст развит в известняках казанского яруса перми. В геологическом отношении данная территория характеризуется выходом на дочетвертичную поверхность карстующихся карбонатных пород (известняки, доломиты) нижней и частично верхней перми. Карст преимущественно старый, затухший. Современные карстопроявления встречаются редко, например в 6 км к западу от г. Вязники.

Карстовые районы являются весьма неблагоприятными для сооружения низконапорных плотин на местных реках, что осложняет условия орошения.

Проектированию и ведению строительства в закарстованных районах должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований. На территории Владимирской области действует система наблюдения за экзогенно-геологическими процессами.

Активные физико-геологические процессы и явления непосредственно на территории поселения не выявлены.

Среди полезных ископаемых на территории поселения встречаются месторождения торфа и глин кирпичных.  Торф используется в качестве топлива, удобрения.

На территории Паустовского сельского поселения не выявлено месторождений полезных ископаемых и месторождений подземных вод с утвержденными запасами.

Геологическое строение территории – верхне-пермские отложения – характеризуется развитием мощного комплекса аллювиальных и делювиальных отложений представленных песчано-глинистыми  отложениями. В разрезе преобладают пески, суглинки, глины в виде прослоев и линз.

По совокупности инженерно-геологических условий проектируемая территория согласно СП 11-105-97 имеет  I категорию сложности и в основном благоприятна для освоения. Состав грунтов и их прочностные и деформационные свойства, а также наличие подземных вод, должны определяться в контурах каждого  конкретного здания и сооружения  в соответствии с пунктом 1.4. СНиП 2.02.01-83*.

Почвенный покров

В поселении преобладают дерново-слабо и среднеподзолистые почвы различного механического состава с содержанием гумуса 0,8- 1,3%, сформировавшиеся под хвойными и смешанными лесами среднесуглинистого типа, а также почвы песчаные по механическому составу и кислые - по химическому.

Почвенные ресурсы играют главную роль в обеспечении хозяйственной деятельности человека и ее результативности. Вместе с тем почвы легко и быстро разрушаются не только и не столько природными процессами, сколько деятельностью человека.

На территории поселения преобладает  водная эрозия, которая влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах. Прогрессируют процессы переувлажнения почв.

Главными причинами развития эрозии почв являются уничтожение лесов, распашка площадей, выпас скота, отсутствие противоэрозийной агротехники, ошибки в размещении культур, недостатки в хозяйственной организации территории. Правильно продуманные организационные, хозяйственные и технические мероприятия помогут улучшить почвы, повысить их плодородие и продуктивность. К таким мероприятиям можно отнести почвозащитные севообороты, правильное дозирование и режим вносимых минеральных удобрений, известкование, осторожность в проведении мелиоративных работ и предсказывание последствий мелиорации, закрепление склонов, специальная агротехника.

2.2. Экологическое состояние

Эколого-градостроительную ситуацию проектируемой территории, в основном, определяют следующие составляющие:

- природные особенности;

- санитарное состояние.

Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию на проектируемой территории связано с природными особенностями:

1.	способностью поверхностных вод к самоочищению и условиями защищенности подземных вод;

2.	условиями рассеивания загрязненных вод в атмосфере.

Проектируемая территория, как и Владимирская область в целом, характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия как: слабые ветры 0-1 м/сек., наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы – способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры - способствуют рассеиванию примесей.

Повторяемость  приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/сек. отмечается летом. Повышенный уровень загрязнения в этой зоне может отмечаться, в основном, летом, вследствие уменьшения в этот сезон количества осадков по сравнению с зимой.

Таким образом, метеорологические условия равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

Антропогенное воздействие на территорию оказывает транспортный комплекс и  комплекс теплоснабжения. Промышленный комплекс в поселении развит слабо.

Воздействие комплекса теплоснабжения

Теплоснабжение  объектов социальной инфраструктуры осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения,  количество выбросов загрязняющих веществ в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Паустовском сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом.

По территории поселения проходят автодороги межмуниципального и местного значения. Автомобильный транспорт является источником загрязнения атмосферы. Наблюдается ежегодный рост количества пассажирского транспорта. Выбросы, производимые двигателями автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Воздействие объектов железнодорожного транспорта (Горьковская железная дорога) на территорию  д. Каменево и д. Глинищи осуществляется при строительстве и реконструкции железных дорог, станционных путей, контактной сети, СЦБ и связи, подземных коммуникаций. Главной целью природоохранной работы отрасли является поэтапное приближение фактического загрязнения окружающей природной среды предприятиями железнодорожного транспорта к установленным предельно допустимым нормам за счет совершенствования применяемых технологических процессов и перехода к экологически безопасным и ресурсосберегающим технологиям.

По территории Паустовского сельского поселения проходят коридоры магистральных газопроводов и нефтепроводов, а также газораспределительные сети в п. Центральный, д. Болымотиха, д. Сергеево. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Состояние водных ресурсов

Состояние поверхностных вод

Качественный состав воды водотоков и водоемов поселения формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования рек и водоемов в Паустовском сельском поселении являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов.

Основным антропогенным источником загрязнения рек в сельском поселении являются хозяйственно-бытовые сточные воды. На территории Паустовского сельского поселения в настоящее время канализованы только общественные здания и часть жилых домов

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-точечный характер для населенных пунктов и локально-линейный вдоль транспортных магистралей. Техногенные объекты представлены коммунально-бытовой сферой. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализованной селитебной территории.

Самая низкая категория защищенности грунтовых вод (I – II) отмечается в пределах поймы и надпойменных террас. Площади с III – V категориями защищенности прослеживаются непрерывными полосами вдоль склонов водоразделов, повторяя рисунок речных долин. На участках, совпадающих с вершинами водоразделов, защищенность грунтовых вод выше – VI – IX категории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

•	слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности;

•	отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в неканализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

•	отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Состояние и охрана почв

Природный комплекс территории поселения представлен преимущественно лесной полого-волнистой равниной, умеренно изрезанной овражной сетью.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.   Овражные насаждения создают на откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Приоритетными загрязнителями почвы являются:

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

•	снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

•	не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

•	расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

•	отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления  на полигон ТБО Вязниковского муниципального района.

Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

•	ключевые территории;

•	транзитные зоны;

•	экологические коридоры;

•	буферные зоны

Оценка природно-территориального комплекса

На территории Паустовского сельского поселения находится памятник природы регионального значения «Березовая роща в п. Центральный». Памятник природы регионального значения репрезентативно представляет ландшафтно-ресурсный потенциал региона, редкие и реликтовые природные объекты.

Леса и искусственно созданные насаждения

Леса естественного и искусственного происхождения на территории Паустовского сельского поселения являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

На территории поселения действуют Нагорное и Никологорское участковые  лесничества Вязниковского лесхоза. Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней. Основное направление лесовосстановления возложено на производство лесных культур. Леса пострадавшие в результате пожаров в июле - августе 2010 года, необходимо восстанавливать с учетом новых подходов в лесоустройстве:

•	сажать лес на расстоянии от населенных пунктов;

•	чередовать лиственные и хвойные породы;

•	формировать просеки, чтобы в случае возникновения пожара по лесу могла проехать спецтехника.

Защитные лесные насаждения

Большое значение для Паустовского сельского поселения имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети – в овражных системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон водотоков поселения устанавливается от 50 до 200 м в зависимости от длины водотока.

Ширина водоохранной зоны озер, за исключением озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В водоохранных зонах рек и озер допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Вывод:

Санитарное состояние планируемой территории следует считать удовлетворительным.

На вновь проектируемой территории жилищного строительства отсутствую промышленные источники загрязнения.

Проблемы проживания части населения п. Центральный и д. Паустово в границах нормативных санитарно-защитных зон действующих предприятий поселения в значительной степени решит разработка проектов санитарно-защитных зон, а также проектов сокращения этих зон посредством проведения мероприятий, предписанных проектом, ООО ПЗ «Пролетарий» и ООО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрик».

В придорожной полосе автодорог Вязники-Сергиевы Горки–Татарово и Никологоры - Бурково-Октябрьская наблюдается повышенные уровни загрязнения почвы, загазованности и шума в полосе шириной 50 метров в обе стороны от края проезжей части.

Натуральные наблюдения за качеством почв не проводятся. Разовые наблюдения отклонений от санитарно-гигиенических нормативов не отмечались.

Загрязнение водотоков поселения происходит со стороны неканализованной существующей застройки населенных пунктов. Класс загрязнения воды – III, умеренно-загрязненная.

Кроме того, наличие заболоченных участков в понижениях рельефа может являться источником природно-очаговых заболеваний, что требует проведения мероприятий по вертикальной планировке и водоотведению.

Источником электромагнитного воздействия на проектируемой территории являются линии электропередач. В целях защиты населения от воздействия электрического поля устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Таким образом, экологическая ситуация на проектируемой территории, в целом, является благоприятной для градостроительного развития.

Для размещения на территории поселения объектов капитального (жилищного) строительства необходимо проведение следующих мероприятий по оптимизации экологической обстановки:

Воздушный бассейн:

- разработка проектов санитарно-защитных зон, а также проектов сокращения этих зон посредством проведения мероприятий, предписанных проектом, для существующих предприятий п. Центральный и д. Паустово;

- оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- озеленение улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

Поверхностные и подземные воды:

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения, соблюдение режимов зон охраны источников водоснабжения;

- обеспечение населенных пунктов  централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- исключение случаев сброса в водотоки недостаточно очищенных стоков; соблюдение правил водопользования в границах водоохранной зоны;

- проведение детальных инженерно-геологических изысканий с целью определения литологии грунтов, уровня и характеристики горизонтов грунтовых вод, а также  прогноза возможного их загрязнения.

Загрязнение почв:

- разработка схемы санитарной очистки проектируемой территории с соблюдением требований «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88);

- выявление и рекультивация территорий несанкционированных свалок;

- рекультивация территорий закрытых скотомогильников в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. №13-7-2/469

Зеленые насаждения:

- формирование системы зеленых насаждений с включением в её структуру существующих лесополос и комплекса лесного фонда;

- сохранение естественного ландшафта в пойме р. Суворощь, р. Шумарь, р. Индрус с сокращением площадей заболоченных участков путем расчистки староречий, при предварительном инженерно-экологическом обосновании, соответствующих гидрологических и гидрогеологических исследованиях.

Экологическая безопасность:

- развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, поверхностных и подземных вод, почв.

2.3. Рекреационный потенциал

Территория поселения расположена в пределах среднерусской равнины на слабо всхолмленном Волжско-Окском междуречье с небольшими береговыми оврагами. Территория с устойчивым снежным покровом в зимнее время. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. Естественная травяная растительность представлена лугами, растительностью водоемов и болот.

Преобладают зональные широколиственно-еловые леса. Из широколиственных деревьев – дуб, клен, вяз, ясень.  На песчаных и супесчаных почвах  произрастают сосна и береза, на глинах и суглинках – ель и осина, на болотистых почвах -  хвойные породы с подлеском. Смешанные леса и сосновые боры характеризуются оптимальной ионизацией, выделением фитонцидов, убивающих вредные микроорганизмы и антишумовой эффективностью. Леса богаты ягодами, грибами и лекарственными растениями. Белый гриб растет как в хвойных, так и в лиственных лесах. Сезон сбора белых грибов продолжается до конца октября, также леса знамениты лисичками и опятами.

Пойменные луга распространены по поймам рек, отличаются разнообразием видов растений и имеют большую хозяйственную ценность (сенокосные угодья, огороды).

2.4. Гидрогеология

Уровни подземных вод преимущественно свободны, но местами обретают напор высотой до 15м. Глубина залегания уровня составляет преимущественно 5-10м, достигая в единичных случаях 15-18м.

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией преимущественно 0,2-0,5г\л и общей жёсткостью 3-7 мг-экв\л.

2.5. Современное состояние подземных  и поверхностных вод

В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением большая часть пользуется колодцами.

Ниже приводятся средние показатели и ингредиенты качества, подаваемой населению воды.

| № п\п | Наименование показателей, ингредиентов и др. | Количество | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Органолептические показатели |
| 1 | Запах, баллы, не более | 0 | 2 |
| 2 | Привкус, баллы, не более | 0 | 2 |
| 3 | Цветность, град | 2 | 20 |
| 4 | Мутность по стандартной шкале, мг/л | Менее 0,1 | 2,6 |
|  |  | Обобщённые показатели |
| 5 | Водородный показатель, рН | 7,46 | В пределах 6-9 |
| 6 | Окисляемость, мг/л | 0,7 | 5,0 |
| 7 | Общая жёсткость, м2-экв/л | 30,09 | 7 |
| 8 | Сухой остаток, мг/л | 2180 | 1000 |
|  |  | Неорганические вещества |
| 9 | Азот в форме нитритов, мг/л | 0,0016 | 3,3 |
| 10 | Азот в форме нитратов, мг/л | 0,9 | 45 |
| 11 | Азот в форме аммиака, мг/л | 0,05 | 1,95 |
| 12 | Железо, мг/л | 0,15 | 0,3 |
| 13 | Марганец, мг/л | 0,119 | 0,1 |
| 14 | Медь, мг/л | 0,002 | 1,0 |
| 15 | Сульфаты, мг/л | 1286,6 | 500 |
| 16 | Хлориды, мг/л | 10,9 | 350 |
| 17 | Хром 6+, мг/л | Менее 0,01 | 0,05 |
| 18 | Фториды | 0,65 | - |
| 19 | Магний, моль/м3 | 66,4 | 50 |
|  |  | Микробиологические показатели |
| 20 | Общее микробное число в 1 мл | 0 | Не более 50 |
| 21 | Общие колиформные бактерии в 100 мл | отсутствуют | отсутствие |
| 22 | Термотолерантные колиформные бактерии в 100мл | отсутствуют | отсутствие |
| 23 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 мл | Не обнаружено | отсутствие |

В целом качество воды удовлетворяет нормативным показателям, за исключением отдельных  ингредиентов.

Результатами лабораторного контроля (по данным ежегодного доклада "О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2009 году") установлено, что вода децентрализованных источников по

Согласно Водному кодексу РФ размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

- ширина водоохранной зоны рек и ручьёв устанавливается от их истоков для рек и ручьёв протяжённостью:

| До 10 км | 50 м |
| --- | --- |
| От 10 до 50 км | 100 м |
| От 50 км и более | 200 м |

- для реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров;

- ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного и нулевого уклона, 40 метров для уклона до  3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Ширина водоохранных зон рек Паустовского сельского поселения определена в таблице

| Наименование водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| Суворощь | 100 |
| Селезень | 50 |
| Индрус | 50 |
| Важенка | 50 |
| Шумарь | 50 |
| Белозерка | 50 |
| Уруч | 50 |
| Мотра | 50 |
| Сура | 50 |
| Ерша | 50 |
| Хонка | 50 |

II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 3.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основные технико-экономические показатели

п.Центральный

| № п/п | наименование показателей | современное состояние | проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 139.2 |  |
|  | в том числе жилые зоны |  |  |
|  | общественно-деловые зоны | 37.6 |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | сельско-хоз. использование | 51.5 |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 1098 | 1500 |
| 3 | Численность временного насел. чел | 25 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 80 |  |

д.Сергеево

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 115 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 5 |  |
|  | общественно-деловые зоны | 0.8 |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | сельскохоз.использование | 29.4 |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 560 | 700 |
| 3 | Численность временного насел чел | 10 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 189 |  |

д.Воробьевка

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 87.2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны |  |  |
|  | общественно деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование | 38.7 |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 330 | 500 |
| 3 | Численность временного насел чел. | 3 |  |
| 4 | Кол-во жилых домов | 62 |  |

д.Болымотиха

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны | 0.7 |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование | 5.8 |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения | 78 |  |
| 3 | Численность временного населения | 5 |  |
| 4 | Кол-во жилых домов | 40 |  |

д.Афанасьево

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.8 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование | 8.6 |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 60 |  |
| 3 | Численность временного населения чел | 2 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 65 |  |

д.Сосенки

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 13.8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.9 |  |
|  | общественно деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населении чел. | 8 |  |
| 3 | Численность временного населения | 4 |  |
| 4 | количество жилых домов | 36 |  |

д.Бабухино

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 4 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 29 |  |

д.Исаево

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.3 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность посоянного населения чел | 3 |  |
| 3 | Численность временного населения чел |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 24 |  |

д.Крутые

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.9 |  |
|  | общественно деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 24 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 27 |  |

д.Палково

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.6 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 42 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 3 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 36 |  |

д.Глинищи

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 60.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование | 12.4 |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 85 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 1 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 62 |  |

д.Каменево

| 1. | Общая площадь земель в границах населенног пункта га | 24.7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 9 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 4 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 40 |  |

# д. Паустово

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 1280 | 1450 |
| 3 | Численность временного населения чел. | 15 | 45 |
| 4 | Количество жилых домов | 29 |  |

д. Октябрьская

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.3 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 990 |  |
| 3 | Численность временного населения чел | 20 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 215 |  |

д. Климовская

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.9 |  |
|  | общественно деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 114 | 120 |
| 3 | Численность временного населения чел. | 6 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 48 |  |

д. Роговская

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.6 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 87 | 95 |
| 3 | Численность временного населения чел. | 4 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 79 |  |

д. Митинская

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 60.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование | 12.4 |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 10 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 1 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 31 |  |

д. Успенский Погост

| 1. | Общая площадь земель в границах населенног пункта га | 24.7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 68 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | - |  |
| 4 | Количество жилых домов | 50 |  |

д. Ромашево

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 4 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 17 |  |

д. Стряпково

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.3 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность посоянного населения чел | 4 |  |
| 3 | Численность временного населения чел |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 36 |  |

д. Бородино

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.9 |  |
|  | общественно деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 15 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 30 |  |

д. Захаровка

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.6 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 6 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 2 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 36 |  |

д. Жолобово

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1. |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование | 12.4 |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 1 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 32 |  |

д. Большое Филисово

| 1. | Общая площадь земель в границах населенног пункта га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 13 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 27 |  |

# с. Сергиевы-Горки

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 218,1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 513 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 23 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 284 |  |

д. Ананьино

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 26,3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.3 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность посоянного населения чел | 7 |  |
| 3 | Численность временного населения чел |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 10 |  |

д. Бахтолово

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 47,1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.9 |  |
|  | общественно деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 5 | 15 |
| 3 | Численность временного населения чел. | 5 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 13 |  |

д. Белая Рамень

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 53,1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.6 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 19 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 2 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 30 |  |

д. Злобаево

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 107,2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование | 12.4 |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 70 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 1 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 65 |  |

д. Курбатиха

| 1. | Общая площадь земель в границах населенног пункта га | 58,9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 27 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 7 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 26 |  |

д. Ключево

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 25,9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.3 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность посоянного населения чел | 6 |  |
| 3 | Численность временного населения чел | 1 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 14 |  |

д. Медведево

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 127,9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.9 |  |
|  | общественно деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 113 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 3 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 81 |  |

д. Микляево

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га | 46,4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 0.6 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел. | 1 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 13 |  |

д. Новая Рамень

| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта га. | 30,9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование | 12.4 |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 3 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 17 |  |

д. Обеднино

| 1. | Общая площадь земель в границах населенног пункта га | 26,4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 18 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 4 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 12 |  |

д. Пригорево

| 1. | Общая площадь земель в границах населенног пункта га | 23,4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 9 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 1 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 12 |  |

д. Растово

| 1. | Общая площадь земель в границах населенног пункта га | 33,1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 1 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. |  |  |
| 4 | Количество жилых домов | 8 |  |

д. Рытово

| 1. | Общая площадь земель в границах населенног пункта га | 65,9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 41 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 6 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 39 |  |

д. Трухачиха

| 1. | Общая площадь земель в границах населенног пункта га | 30,8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе жилые зоны | 1.2 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  |  |
|  | производственно-коммунальные зоны |  |  |
|  | с/х использование |  |  |
|  | охранные зоны |  |  |
|  | иные |  |  |
| 2 | Численность постоянного населения чел | 2 |  |
| 3 | Численность временного населения чел. | 2 |  |
| 4 | Количество жилых домов | 17 |  |

3.1. Характеристика населенных пунктов

Д. ПАУСТОВО

Населенный пункт является центром муниципального образования Паустовское.

Численность населения по данным на 01.01.2013 г  составляла 1245 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 382, в том числе 66 домов с количеством квартир две и более. В селе расположены общественные здания: администрация, средняя школа (60 уч-ся), детский сад, больница, сберкасса, 6 магазинов, отделение связи, ДК.

К производственным предприятиям относятся ОАО  «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» -127 чел., ООО «Робинс» - 36 чел..

ПОС. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Населенный пункт расположен в десяти километрах от д. Паустово.

Численность населения по данным на 01.01.2013 составляла 1123 человека.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 185, в том числе 55 домов с количеством квартир две и более. В поселке расположены общественные здания: школа (79 уч-ся), амбулатория, 3 магазина, отделение связи, ДК.

К производственным предприятиям относятся филиал  торфопредприятие «Второвское», мастерские, гараж, пожарное депо.

Протяженность водопровода  3500  метров

Протяженность канализационных сетей 1500 метров

Д. СЕРГЕЕВО

Населенный пункт расположен в восьми километрах от д. Паустово.

Численность населения по данным на 01.01.2013 г. составляла 570 человека.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 130, в том числе 9 домов с количеством квартир две и более. В селе нет общественных здания. К производственным предприятиям относятся: ООО «Первая инновационная пчеловодческая компания», ООО «РОБУР».

Протяженность водопровода  1500  метров

Протяженность канализационных сетей 400 метров

Д. ВОРОБЬЕВКА

Населенный пункт расположен в пяти километрах от д. Паустово.

Численность населения по данным на 01.01.2013 г. составляла 333 человека.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 60, в том числе 5 домов с количеством квартир две и более. В деревне имеется магазин, баня.

Протяженность водопровода  2000  метров

Протяженность канализационных сетей 1500 метров

д. Октябрьская

Населенный пункт расположен в восьми километрах от д. Паустово.

Численность населения по данным на 01.01.2013 г. составляла  1010  человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 215, в том числе имеются дома с количеством квартир две и более. В населенном пункте имеются общественные здания: здание администрации, школа, детский сад, клуб, кафе, 4 магазина и производственные предприятия: ООО «Октябрь», участок МУП ЖКХ «Никологоры», ООО «Робинс».

Протяженность водопровода 3466 метров.

Протяженность канализационных сетей 3900 метров.

С. СЕРГИЕВЫ-ГОРКИ

Населенный пункт расположен в семнадцати километрах от д. Паустово.

Численность населения по данным на 01.01.2013 г. составляла  522  человека.

Жилой фонд представлен усадебной застройкой. Количество жилых домов 243. Домов с количеством квартир две и более в населенном пункте 41.

В деревне имеются общественные здания: здание администрации, школа, детский сад «Колосок», офис ООО «Сергиево-Горский», здание ветеринарного участка, амбулатория,  клуб, библиотека, 3 магазина. К производственным предприятиям относятся: ООО «Сергиево-Горский», ООО «СпецСтройМашина», электроучасток.

В селе имеется действующая церковь.

Протяженность водопровода 4125 метров.

Протяженность канализационных сетей 2500 метров

Д. МЕДВЕДЕВО

Населенный пункт расположен в трех километрах от с. Сергиевы-Горки.

Численность населения по данным на 01.01.2013 г. составляла  116  человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 81, в том числе 6 домов с количеством квартир две. В населенном пункте нет общественных зданий и производственных предприятий.

Протяженность водопровода 2930 метров

Канализационные сети отсутствуют.

Д. КУРБАТИХА

Населенный пункт расположен в девяти километрах от с. Сергиевы-Горки.

Численность населения по данным на 01.01.2013 г. составляла  34  человека.

Жилой фонд представлен усадебной застройкой. Количество жилых домов 26.

Производственных предприятий нет.

Протяженность водопровода  990 метров.

Канализационных сетей нет.

Д. РЫТОВО

Населенный пункт расположен в двадцати шести километрах от д. Паустово.

Численность населения по данным на 01.01.2013 г. составляла  47  человек.

Жилой фонд представлен усадебной застройкой. Количество жилых домов 39.

В населенном пункте имеется действующая старообрядческая церковь

Производственных предприятий нет.

Протяженность водопровода 330 метров

Канализационных сетей нет.

Д. Злобаево

Населенный пункт расположен в двадцати километрах от д. Паустово.

Численность населения по данным на 01.01.2013 г. составляла  71 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две. Количество жилых домов 65, в том числе 11 домов с количеством квартир две.

В населенном пункте нет общественных зданий  и производственных объектов.

Протяженность водопровода 838 метров.

Канализационных сетей нет.

Д. Ключево

Населенный пункт расположен в двадцати двух километрах от д. Паустово

Численность населения по данным на 01.01.2013 г . составляла 7 человек.

Жилой фонд представлен усадебной застройкой.  Количество жилых домов 14.

Производственных предприятий на территории  нет.

Протяженность водопровода 839 метров.

Канализационных сетей нет.

Д. Ананьино

Населенный пункт расположен в двадцати километрах от д. Паустово

Численность населения по данным на 01.01.2013 г . составляла 7 человек.

Жилой фонд представлен усадебной застройкой.  Количество жилых домов 10.

Производственных предприятий на территории  нет.

Протяженность водопровода 839 метров.

Канализационных сетей нет.

3.2. Сведения о существующем положении водоснабжения

Отбор воды осуществляется из артскважин и шахтных колодцев.

Артезианские скважины имеются в населенных пунктах: д.Паустово, пос. Центральный, д.Сергеево, д. Воробьевка, д. Октябрьская, с. Сергиевы-Горки,

д. Медведево, д. Курбатиха, д. Рытово, д. Злобаево.

Сведения о существующем положении водоснабжения

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| Д. Паустово | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина №1 расположена в 100 метрах на восток от ул.Центральная. Введена в эксплуатацию в 1998г., глубина 55 м., установлен насос САЙ-ЕР FS-98-D/19. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса отсутствует. Артскважина №2 расположена в 100 метрах на юго-запад от водонапорной башни. Введена в эксплуатацию в 1993г., глубина 45 м., производительность насоса 25 м³/час, установлен насос ЭЦВ6-6,63-85. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса отсутствует. | Водонапорная башня емкостью 80,0 м³, высотой 30,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных, асбестовых труб Ø32...300 мм, с четырьмя пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 2900 м. Имеются вводы в дома. . |
| п. Центральный | 1. Артезианская скважина в березовой роще в 50 метрах от дома культуры в сторону ул. Садовая 1965 г. 2. Артезианская скважина в 50 метрах севернее здания администрации 1962 г. 3. Артезианская скважина в 40 метрах от молокозавода ГПЗ Пролетарий 1962 г. 4. Артезианская скважина в березовой роще в 100 метрах южнее пожарного депо 1962 г (резервная). | Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных, асбестовых труб Ø32...300 мм, с четырьмя пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 2900 м. Имеются вводы в дома. |
| д. Сергеево | Артскважина расположена на территории бывшей ткацкой фабрики. 1977 г. Установлен насос ЭЦВ6-80-100. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных труб Ø40..110 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 2900 м. Имеются вводы в дома. |
| д.Воробьевка | 1.Артскважина расположена на окраине деревни в 30 метрах левее автодороги «Вязники-Муром». 2. Артскважина расположена в 20 метрах от картофелехранилища ГПЗ Пролетарий (резервная) | Скважина эксплуатируется Резервная |
| д. Октябрьская | Артскважина расположена по ул. Садовая. введена в эксплуатацию в 1984 г, установлен насос ЭЦВ6-10-80 с частотным преобразователем. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется | Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø40...300 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 4300 м. Имеются вводы в дома. |
| с.Сергиевы-Горки | 1. Артскважина расположена в южной части села. Введена в эксплуатацию в 2010 г, глубина скважины 50 м., установлен насос ЭЦВ6-10-80 с частотным преобразователем. Имеется павильон. 2. Артскважина расположена в северной части села, ранее принадлежала фабрике Роза Люксембург. Введена в зксплуатацию в 1972 году. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется | Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø40...300 мм, с водоразборными колонками, общая длина 5300 м. Имеются вводы в дома. Установлен частотный преобразователь. Водонапорная башня исключена из системы |
| д.Медведево | Артскважина расположена на окраине деревни с восточной стороны. Введена в эксплуатацию в 2007 г, глубина скважины 50 м., установлен насос ЭЦВ6-10-80 Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø40...300 мм, с водоразборными колонками, общая длина 280 м. Имеются вводы в дома. |
| Д. Курбатиха | Артскважина расположена в северной части деревни. Введена в эксплуатацию в 1984 г, глубина скважины 62 м., установлен насос ЭЦВ6-10-80 . Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø40...300 мм, с водоразборными колонками, общая длина 4000 м. Имеются вводы в дома. |
| д. Рытово | Артскважина расположена в северной части деревни | Водопроводная сеть из стальных, чугунных труб Ø50..100 мм, с водоразборными колонками, общая длина 1000 м. Имеются вводы в дома. |
| д. Злобаево | Артскважина расположена в южной части на окраине деревни. Введена в эксплуатацию в 1968 г, глубина скважины 47 м., установлен насос ЭЦВ6-80-100 . Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. Обеспечивает водой жителей д. Злобаево, д. Ключево, д. Ананьино | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть из, стальных, чугунных труб Ø40...110 мм, Обслуживает деревни Злобаево, Ананьино, Ключево. общая длина 1340 м. Имеются вводы в дома. |
|  | Колодцы |  |
| д.Афанасьево д.Бахтолово д.Бабухино д.Белая Рамень д.Бородино д.Болымотиха д.Глинищи д. Захаровка с.Злобаево с.Ждановка д.Жолобово д.Исаево д.Каменево д.Крутые д.Климовская д.Коровино д.Микляево д.Митинская д.Новая Рамень д.Обеднино д.Палково д.Пригорево д.Растово д.Роговская д.Ромашево д.Сосенки д.Стряпково д.Трухачиха д.Успенский Погост д.Филисово | Подземные воды | Водопользование осуществляется из шахтных колодцев. |

3.3. Современное состояние бытовой канализации

Очистные сооружения построены и функционируют в п. Центральный.

В населенных пунктах д. Паустово, д. Октябрьская очистные сооружения были построены фабриками и функционировали в 70-е  годы. В настоящее время канализационные стоки с многоквартирных домов проходят естественную очистку на полях

В населенном пункте с.Сергиевы-Горки имеются отдельные локальные системы водоотведения, при этом  сточные воды от жилой застройки  самотечной сети поступают в выгребные ямы, откуда по мере наполнения вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения канализации.

В остальных населенных пунктах централизованные системы водоотведения отсутствуют

Сведения о существующем положении канализации

| Населенный пункт | Сеть канализации | Приемник сточных вод |
| --- | --- | --- |
| Д. Паустово | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов, общая протяженность 1300 м.. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 50 и 100 м³ |
| п. Центральный | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов. | Очистные сооружения работают |
| Д. Сергеево | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов и общественных зданий, общая протяженность 1050 м. | Приемный резервуар недействующей канализационной насосной станции емкостью 100 м³ (КНС) |
| д.Воробьевка | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов, общая протяженность 200 м. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 50 м³ |
| с.СергиевыГорки | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов и общественных зданий, общая протяженность 450 м. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 100 м³ |
| д.Октябрьская | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов, общая протяженность 230 м. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 50 м³ |

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

### Глава 4. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры.

4.1.  Водоснабжение

Проектные решения по водоснабжению Паустовского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Для дальнейшего развития Паустовского сельского поселения и водоснабжения в том числе, необходимо:

- утвердить разведанные, но до сих пор не утвержденные запасы подземных вод питьевого качества;

- активнее развивать строительство новых систем водоснабжения, как на территориях населенных пунктов с уже построенными системами, так и в населенных пунктах, не охваченных централизованным водоснабжением.

Схема водоснабжения

Система водопровода принята  низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение осуществляется от самостоятельных систем водоснабжения, которые предусматриваются по следующим схемам:

- Водозабор из артскважин  с расходом до 300м3/сут.

а) артскважины, оборудованные  погружными  насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть.

Данным проектом на 1 очередь предусматривается:

-  обеспечение необходимого количества резервных сооружений (скважин, башен) на водопроводных системах поселения.

- строительство очистных сооружений на водозаборах, качество воды которых не удовлетворяет требованиям санитарных норм.

-   перекладка изношенных водопроводных сетей.

На расчетный срок и за расчетным сроком предусматривается доведение до 100%  охвата населения перспективных населенных пунктов (с числом жителей более 40 чел) централизованным водоснабжением.

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" зона санитарной охраны подземных источников водо-снабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

I Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточно защищенных горизонтов.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Территория первого пояса зоны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена и ограждена.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть за асфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого поясаЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояс ЗСО – определяется расчетом для каждого локального водозабора или      группы скважин учитывающим время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории - топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов.

Мероприятия по второму поясу:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Не допускается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водо-непроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Так как базовый демографический прогноз указывает на убывание населения, расходы воды определены на численность населения по состоянию на 2011 год – максимальное значение расчетного периода; так как проектом предполагается организация централизованного водоснабжения перспективных населенных пунктов на расчетный срок и за расчетным сроком дополнительно произведены расчеты с учетом увеличения удельного водопотребления.

Средние нормы водопотребления приняты с учетом СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», с учетом сложившегося в поселении процентного распределения воды централизованного водоснабжения, в соответствии со степенью благоустройства и современного технического состояния значительно изношенных сетей и сооружений системы водоснабжения жилых зон населенных пунктов поселения.

Водопотребление для жителей благоустроенной застройки принято 190 л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки - 50 л/сут.; расход воды на полив и нужды сельского хозяйства - 6 л/кв.м. площади поливаемого участка.

Сведения о суточной потребности воды по населенным пунктам поселения  представлены в табл.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество жителей, тыс.чел | норма водопотребления, л/(сут*чел) 1 очередь | Водопотребле ние, м3/сут 1 очередь | норма водопо требления, л/(сут*чел) расчетный срок и за расчетным сроком | Водопотребление, м3/сут. расчетный срок и за расчетным сроком 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | деревня Октябрьская | 1046 | 190 | 198,7 | 200 | 209,2 |
| 2 | деревня Большое Фелисово | 12 | 50 | 0,6 | 50 | 0,6 |
| 3 | деревня Бородино | 18 | 50 | 0,9 | 50 | 0,9 |
| 4 | деревня Жолобово | 1 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 |
| 5 | деревня Захаровка | 7 | 50 | 0,35 | 50 | 0,35 |
| 6 | деревня Климовская | 111 | 50 | 5,55 | 200 | 22,2 |
| 7 | деревня Митинская | 11 | 50 | 0,55 | 50 | 0,55 |
| 8 | деревня Роговская | 87 | 50 | 4,35 | 200 | 17,4 |
| 9 | деревня Ромашево | 2 | 50 | 0,1 | 50 | 0,1 |
| 10 | деревня Стряпково | 4 | 50 | 0,2 | 50 | 0,2 |
| 11 | деревня Успенский Погост | 68 | 50 | 3,4 | 200 | 13,6 |
| 12 | село Сергиевы-Горки | 536 | 190 | 101,8 | 200 | 107,2 |
| 13 | деревня Ананьино | 7 | 190 | 1,3 | 200 | 1,4 |
| 14 | деревня Аносово | - | - | - | - | - |
| 15 | деревня Бахтолово | 10 | 50 | 0,5 | 50 | 0,5 |
| 16 | деревня Белая Рамень | 21 | 50 | 1,05 | 50 | 1,05 |
| 17 | деревня Злобаево | 71 | 190 | 13,5 | 200 | 14,2 |
| 18 | деревня Ключево | 7 | 190 | 1,3 | 200 | 1,4 |
| 19 | деревня Коровино | 2 | 50 | 0,1 | 50 | 0,1 |
| 20 | деревня Курбатиха | 34 | 190 | 6,5 | 200 | 6,8 |
| 21 | деревня Медведево | 116 | 190 | 22,0 | 200 | 23,2 |
| 22 | деревня Микляево | 1 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 |
| 23 | деревня Новая Рамень | 3 | 50 | 0,15 | 50 | 0,15 |
| 24 | деревня Обеднино | 22 | 50 | 1,1 | 50 | 1,1 |
| 25 | деревня Пригорево | 10 | 50 | 0,5 | 50 | 0,5 |
| 26 | деревня Растово | 1 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 |
| 27 | деревня Рытово | 47 | 190 | 8,9 | 200 | 9,4 |
| 28 | деревня Трухачиха | 4 | 50 | 0,2 | 50 | 0,2 |
| 29 | деревня Паустово | 1295 | 190 | 246,0 | 200 | 259,0 |
| 30 | деревня Ждановка | - | - | - | - | - |
| 31 | поселок Центральный | 1160 | 190 | 220,4 | 200 | 232,0 |
| 32 | деревня Глинищи | 89 | 50 | 4,45 | 200 | 17,8 |
| 33 | деревня Каменево | 16 | 50 | 0,8 | 50 | 0,8 |
| 34 | деревня Сосенки | 9 | 50 | 0,45 | 50 | 0,45 |
| 35 | деревня Крутые | 24 | 50 | 1,2 | 50 | 1,2 |
| 36 | деревня Афанасьево | 63 | 50 | 3,15 | 200 | 12,6 |
| 37 | деревня Сергеево | 584 | 190 | 111,0 | 200 | 116,8 |
| 38 | деревня Воробьевка | 333 | 190 | 63,3 | 200 | 66,6 |
| 39 | деревня Бабухино | 4 | 50 | 0,2 | 50 | 0,2 |
| 40 | деревня Исаево | 4 | 50 | 0,2 | 50 | 0,2 |
| 41 | деревня Болымотиха | 77 | 50 | 3,85 | 200 | 15,4 |
| 42 | деревня Палково | 48 | 50 | 2,4 | 200 | 9,6 |
|  | итого | 5965 | - | 1083,65 | - | 1165,1 |

Суммарные расходы воды

| Наименование потребителей | Среднесуточный расход воды, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок и за расчетным сроком |
| население Паустовского сельского поселения (5965 чел.) | 1083,65 | 1165,1 |
| поливочные нужды, нужды сельского хозяйства | 298,2 | 298,2 |
| Коммунально-бытовые предприятия, прочие расходы (10%) | 108,4 | 116,5 |
| итого | 1490,25 | 1579,8 |

4.2. Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов и количество одновременных пожаров в них, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85*, СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Расход воды на  наружное пожаротушение  составляет: для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел.- 5л/с.; от 1тыс. чел. до 5 тыс. чел. - 10л/с.

Продолжительность тушения пожаров принята 3 часа.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

В населенных пунктах с расходом воды на наружное пожаротушение 5л/с. возможно использование для целей наружного пожаротушения существующих пожарных водоемов с устройством пирса на два автомобиля для подъезда пожарной техники. При этом объем пруда должен быть равен 3-х часовой продолжительности тушения пожара: 5л/с х 3600 х 3/1000=54м3.  Пруд  должен иметь объем с учетом промерзания в зимнее время и испарения воды в летнее время.

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.  Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м.

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м. от края проезжей части, но не ближе 5 м. от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечить пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м. по дорогам с твердым покрытием.

Хранение противопожарного запаса воды также предусматривается в баках водонапорных башен – 10-ти минутный запас.

При хранении 10-ти минутного противопожарного запаса воды в баках водонапорных башен, дальнейшая подача воды на 3-х часовое пожаротушение обеспечивается насосами водозаборных скважин и пожарными резервуарами.

Требуемые напоры для водоснабжения согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.26 для 1-2этажной застройки составляют 14 м. Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для  возможности забора воды пожарными машинами.

В населенных пунктах Паустовского сельского поселения необходимо развитие системы водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов. Для обеспечения сельского поселения водой питьевого качества предлагается использование существующих водозаборных сооружений, существующих отдельных водозаборных скважин. Существующие одиночные водозаборные скважины подлежат ремонту, оснащению современным оборудованием, приборами учета воды, установками обеззараживания воды. Необходима организация на них зон санитарной охраны. Для нового строительства необходимо устройство новых водозаборных скважин с обеспечением зон санитарной охраны и прокладка водопроводных сетей с устройством на них водонапорных башен.

4.3.  Водоотведение

В населенных пунктах предусматривается развитие централизованной системы водоотведения, включая реконструкцию очистных сооружений, строительство насосных станций и канализационных сетей.

Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки. Выпуск очистных стоков - в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хоз-бытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе).

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

- сточных вод от жилых образований;

- сромышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические очистные сооружения).

В хоз-бытовую канализацию не должна приниматься навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники, компостироваться и использоваться как удобрение.

Для большинства сельскохозяйственных комплексов рекомендуется создание самостоятельных очистных сооружений по ведомственным проектам, в которых предложения  также должны отвечать «Правилам охраны природы».

Данным проектом на 1 очередь предусматривается:

- обеспечение крупных населенных пунктов очистными сооружениями канализации.

На расчетный срок предусматривается:

- максимальный охват населения централизованной канализацией.

- обеспечение населенных пунктов очистными сооружениями канализации.

Сети централизованной канализации населенных пунктов проектируются диаметрами 150-400 мм самотечными с отведением сточных вод на канализационные насосные станции и дальнейшим перекачиванием по напорным трубопроводам d300 мм на очистные сооружения.

Самотечные сети канализации прокладывать  из асбестоцементных  или   пластмассовых труб, напорные сети  - из чугунных напорных  труб из шаровидного графита, либо  из  пластмассовых  труб.

Канализационные насосные станции в сельских населенных пунктах предусматриваются в комплектно-блочном исполнении с погружными насосами.

Канализационные очистные сооружения сельских населенных пунктов предусматриваются заводского изготовления,  с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод.

В Паустовском сельском поселении необходимо расширение существующих очистных сооружений, с доведением их общей производительности до 1000 м3/сут. Очистные сооружения должны быть обеспечены комплексом полной механической очистки, биологической очистки, доочистки и обеззараживания.

Средние нормы водоотведения, приняты равными нормам водопотребления, без учета полива; таким образом, сведения о суточных расходах сточных вод  по населенным пунктам поселения совпадают с расчетными данными об их  водопотреблении.

В соответствии с районной целевой программой «Чистая вода Вязниковского района на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 01.04.2011  №48   намечено строительство ОСБО в деревне Паустово и строительство ОСБО в поселке Центральный в период до 2015 года.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по строительству очистных сооружений биологической очистки в с. Сергиевы Горки, д. Октябрьская. Срок реализации мероприятий – первая очередь – расчетный срок.

4.4.  ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории МО Паустовское, повышения экономической и миграционной привлекательности сельского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается как на новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений.

Показатели территориального ресурса населенных пунктов Паустовского сельского поселения для жилой застройки

| № п/п | Наимено вание населенного пункта | Сущест вующая террито рия населен ных пунктов, га | Проектная площадь населен ного пункта по ГП, I вариант, га | Проектная площадь населен ного пункта по ГП, II вариант, га | Площадь жилых зон по современ ному состоянию, га | Площадь жилых зон по ГП на расчетный срок, га | Площадь территорий, благоприя ных для жилищного строитель ства, на расчетный срок и за расчетным сроком, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | деревня Октябрьская | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 45,26 | 59,60 | - |
| 2 | деревня Большое Фелисово | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 12,92 | 17,86 | - |
| 3 | деревня Бородино | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 8,558 | 116,2 | - |
| 4 | деревня Жолобово | 35,51 | 35,51 | 35,51 | 9,09 | 20,32 | - |
| 5 | деревня Захаровка | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 7,314 | 9,33 | 1,50 |
| 6 | деревня Климовская | 67,20 | 67,20 | 41,93 | 14,07 | 19,02 | 5,00 |
| 7 | деревня Митинская | 45,38 | 45,38 | 29,28 | 10,71 | 17,33 | 4,98 |
| 8 | деревня Роговская | 89,69 | 89,69 | 89,69 | 39,30 | 51,50 | 15,80 |
| 9 | деревня Ромашево | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 5,426 | 10,03 | 4,60 |
| 10 | деревня Стряпково | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 7,60 | 12,73 | 13,24 |
| 11 | деревня Успенский Погост | 41,73 | 37,93 | 37,93 | 9,85 | 18,24 | - |
| 12 | село Сергиевы-Горки | 298,70 | 298,70 | 298,70 | 55,25 | 64,85 | 6,29 |
| 13 | деревня Ананьино | 35,53 | 35,53 | 35,53 | 10,26 | 21,53 | - |
| 14 | деревня Аносово | 6,02 | 6,02 | 6,02 | - | 0,58 | - |
| 15 | деревня Бахтолово | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 20,28 | 33,80 | - |
| 16 | деревня Белая Рамень | 65,87 | 65,87 | 65,87 | 24,20 | 35,60 | - |
| 17 | деревня Злобаево | 124,35 | 124,35 | 124,35 | 24,87 | 27,48 | - |
| 18 | деревня Ключево | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 13,46 | 20,10 | - |
| 19 | деревня Коровино | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 2,37 | 6,34 | - |
| 20 | деревня Курбатиха | 78,02 | 78,02 | 78,02 | 16,30 | 35,80 | - |
| 21 | деревня Медведево | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 44,80 | 62,80 | - |
| 22 | деревня Микляево | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 5,17 | 21,80 | - |
| 23 | деревня Новая Рамень | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 10,67 | 23,20 | - |
| 24 | деревня Обеднино | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 6,23 | 8,91 | 7,06 |
| 25 | деревня Пригорево | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 6,57 | 12,50 | - |
| 26 | деревня Растово | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 2,10 | 10,20 | - |
| 27 | деревня Рытово | 82,10 | 82,10 | 82,10 | 18,94 | 59,95 | 12,61 |
| 28 | деревня Трухачиха | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 6,19 | 12,70 | - |
| 29 | деревня Паустово | 217,45 | 254,77 | 254,77 | 48,98 | 94,32 | 9,26 |
| 30 | деревня Ждановка | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 0,54 | 9,26 | - |
| 31 | поселок Центральный | 295,67 | 295,67 | 295,67 | 18,023 | 39,41 | 7,294 |
| 32 | деревня Глинищи | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 9,48 | 224,4 | 6,76 |
| 33 | деревня Каменево | 73,61 | 73,61 | 73,61 | 9,71 | 15,85 | - |
| 34 | деревня Сосенки | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 7,047 | 12,07 | - |
| 35 | деревня Крутые | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 6,72 | 10,17 | - |
| 36 | деревня Афанасьево | 40,49 | 40,49 | 40,49 | 19,80 | 19,80 | 10,12 |
| 37 | деревня Сергеево | 115,32 | 115,32 | 115,32 | 27,91 | 33,17 | 17,78 |
| 38 | деревня Воробьевка | 128,21 | 128,21 | 128,21 | 10,78 | 22,89 | 19,83 |
| 39 | деревня Бабухино | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 5,49 | 7,58 | - |
| 40 | деревня Исаево | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 5,74 | 12,01 | 16,20 |
| 41 | деревня Болымотиха | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 6,58 | 9,624 | - |
| 42 | деревня Палково | 16,84 | 18,07 | 18,07 | 7,43 | 9,88 | - |
| Итого: | 2897,9 | 2932,65 | 2891,27 | 621,99 | 1320,73 | 158,32 |

Для осуществления жилищного строительства намечается освоение свободных территорий, при комплексном решении основных градостроительных составляющих: объектов обслуживания, инженерных коммуникаций, транспорта.

Предлагаемые территории под индивидуальное жилищное строительство (179,89 га) способны вместить ориентировочно 840 усадебных участка или 100-120 тыс. кВ.м. общей площади и расселить порядка 2108 человек.

К расчетному сроку реализации проекта средний показатель обеспеченности жилищного фонда коммунальными услугами в крупных населенных пунктах должен быть близок к 85 – 90 %. Только в этом случае уровень комфортности проживания населения будет достаточно высок, что послужит сохранению постоянного населения и обеспечит положительную миграцию на территорию Паустовского сельского поселения.

  - ВОДОСНАБЖЕНИЕ

3.2.1. Расчетные расходы воды и требуемые свободные напоры

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

При расчете водопользования использованы следующие расчетные формулы и нормативные данные:

- средний суточный расход воды Qсут. ср. на хозяйственно-питьевые нужды населения определен по формуле:

qж. ср. х Nж.

Qсут. ср.= ____________

1000                , м³/сут.

где qж. ср. – удельное водопотребление в средние сутки, л/сут на одного человека;

Nж.- расчётное число жителей.

- максимальный суточный расход Qсут.макс. в м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяем по формуле:

qж.макс. х Nж.

Qсут. макс= ____________

1000                , м³/сут.

где qж. макс. – удельное водопотребление в сутки максимального водопользования, л/сут на одного человека.

- расход воды на поливку приусадебных участков определяем по формуле

Qсут.пол.=F х n : 1000,  м³/сут

где F – площадь приусадебных участков, м²;

n  -  норма расхода воды на поливку, л/м² в сут.

3.2.2.  Расчет водопользования МО Паустовское

(первая очередь -  2020г)

| № п/п | Населенный пункт | ед.измер. | кол-во | норма расхода воды в сутки (литр) | норма расхода воды в сутки макс водопотребления | расход воды м.куб в средние сутки | расход воды м.куб. в сутки макс.водопотебления | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Центральный Жители, проживающие с водопроводом и канализацией. Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопроводом МДОУ детский сад «Колосок» полив зеленых насаждений (800 участков) Итого из водопровода (без полива) | чел чел чел кв.м. куб.м. куб.м. | 1016 144 105 160000 | 190 50 75 6 | 210 70 90 8 | 193 7,2 7,9 960 1168,1 208,1 | 213 10,1 9,5 1280 1512,6 232,6 | из водопроводной сети из водопроводной сети из водопровода из водопровода из водопровода |
| 2 | д.Сергеево Жители, проживающие в домах с водопроводом и канализацией. Жители, проживающие в индивидуальных домах без водопровода Сергеевская СОШ полив зеленых насаждений (600 уч) полив зеленых насаждений (420 уч) Из колодцев Итого из водопровода (без полива) | чел чел чел. кв.м. кв. м. куб. м. куб. м. | 400 184 140 120000 42000 | 190 50 10 6 3 | 210 70 20 8 4 | 76 9,2 1,4 720 126 806,6 86,6 | 84 12,9 2,8 960 (водопровод) 168 (колодцы) | Из водопровода Из колодцев Из водопровода Из водопровода Из колодцев Из водопровода Из водопровода |
| 3 | д.Воробьевка из водопровода из колодцев полив 120 уч | чел чел. кв.м. | 200 130 24000 | 190 50 6 | 210 70 8 | 38 6,5 144 | 42 9,1 192 | из водопровода шахтных колодцев из водопровода |
| 4 | д.Болымотиха полив (60 участк) | чел кв. м. | 77 12000 | 50 3 | 70 4 | 3,9 36 | 5,4 48 | из шахтных колодцев |
| 5. | д.Афанасьево полив 60 участк | чел кв. м. | 63 12000 | 50 3 | 70 4 | 3,2 36 | 4,4 48 | -из колодцев |
| 6 | д.Сосенки полив 40 участ | чел кв.м. | 9 8000 | 50 3 | 70 4 | 0,5 24 | 0,6 32 | - из колодцев |
| 7 | д.Бабухино полив 30 участ | чел кв. м. | 4 6000 | 50 3 | 70 4 | 0,2 18 | 0,3 24 | - из колодцев |
| 8 | д.Исаево полив 20 уч | чел кв. м. | 3 4000 | 50 3 | 70 4 | 0,2 12 | 0,2 16 | - из колодцев |
| 9 | д.Палково полив 30 участ | чел кв. м | 48 6000 | 50 3 | 70 4 | 2,4 18 | 3,4 24 | - из колодцев |
| 10 | д.Крутые полив 30 участ | чел. кв. м | 24 6000 | 50 3 | 70 4 | 1,2 18 | 1,7 24 | - из колодцев |
| 11 | д.Глинищи полив 90 участк | чел кв. м. | 89 18000 | 50 3 | 70 4 | 4,5 54 | 6,2 72 | - из колодцев |
| 12 | д.Каменево полив 40 участк | чел кв. м. | 16 8000 | 50 3 | 70 4 | 0,8 24 | 1,1 32 | - из колодцев |
| 13 | д. Паустово Жители, проживающие с водопроводом и канализацией. Жители, проживающие в индивидуальных домах без водопровода МДОУ детский сад «Лесной уголок» Школа полив зеленых насаждений (589 участков) Итого из водопровода (без полива) | чел. чел чел. чел. куб. м. куб. м. | 760 535 44 68 117800 | 190 50 75 10 6 | 210 70 90 20 8 | 144,4 26,8 3,3 0,7 706,8 148,4 148,4 | 159,6 37,5 4,0 1,4 942,4 | Из водопровода Из колодцев Из водопровода Из водопровода Из речки и колодцев Из водопровода |
| 14 | д. Октябрьская Жители, проживающие с водопроводом и канализацией. Жители, проживающие в индивидуальных домах без водопровода МДОУ детский сад «Аленький цветочек» Школа полив зеленых насаждений (343 участка) (256 участков) Итого из водопровода (без полива) | чел чел чел. чел. кв. м. кв. м. куб. м. куб. м. | 679 331 32 42 68600 25600 | 190 30 75 10 6 3 | 210 50 90 20 8 4 | 129,0 9,9 2,4 0,4 411,6 76,8 543,4 131,8 | 142,6 16,5 2,9 0,8 548,8 102,4 | Из водопровода Из колодцев Из водопровода Из водопровода Из водопровода Из колодцев Из водопровода Из водопровода |
| 15 | с. Сергиевы-Горки Жители, проживающие с водопроводом и канализацией. Жители, проживающие в индивидуальных домах без водопровода из колодцев МДОУ детский сад «Колосок» Школа полив зеленых насаждений (226 участков) Итого из водопровода (без полива) | чел чел чел чел чел кв.м. куб. м. куб. м. | 455 (193) 69 (36) 12 8 32 22600 | 190 50 30 75 10 6 | 210 70 50 90 20 8 | 86,5 3,5 0,4 0,6 0,3 135,6 226,5 90,9 | 95,6 4,8 0,6 0,7 0,6 180,8 | Из водопровода Из водопровода Из колодца Из водопровода Из водопровода Из водопровода Из водопровода Из водопровода |
| 16 | д. Медведево с водопроводом из колонок Полив из вод. Полив из колонок | чел чел кв. м. кв..м. | 82 (47) 34 (22) 4700 1300 | 50 30 6 3 | 70 50 8 4 | 4,1 1,0 28,2 3,9 | 5,7 1,7 37,6 5,2 | Из водопровода Из водопровода Из водопровода |
| 17 | д. Курбатиха с водопроводом из колонок Полив из вод. Полив из кол. | чел чел кв. м. кв. м. | 24 (12) 10 ( 5) 1200 500 | 50 30 6 3 | 70 50 8 4 | 1,2 0,3 7,2 1,5 | 1,7 0,5 | Из водопровода |
| 18 | д. Рытово с водопроводом из колонок Полив из вод. Полив из колонок | чел чел кв. м. кв. м. | 38 (22) 9 ( 6) 2200 600 | 50 30 6 3 | 70 50 8 4 | 1,9 0,3 13,2 1,8 | 2,7 0,5 17,6 4,4 | Из водопровода Из водопровода Из водопровода |
| 19 | д. Злобаево, Ананьино, Ключево с водопроводом из колонок Полив из вод. Полив из колонок | чел чел кв. м. кв. м. | 32 (16) 53 (32) 1600 3200 | 50 30 6 3 | 70 50 8 4 | 1,6 1,6 9,6 9,6 | 2,2 2,7 12,8 12,8 | Из водопровода Из водопровода Из водопровода |
|  | Другие населенные пункты Паустовского сельского поселения Полив | Чел кв. м. | 392 21400 | 30 3 | 50 4 | 11,8 64,2 | 19,6 85,6 | Из колодцев Из колодцев |

Справка: в скобках указано количество заключенных договоров с водоканалом (вода в доме, вода в колонке).

3.2.3.  Расчет водопользования МО Паустовское

(расчетный срок до 2030г)

Сведения о суточной потребности воды по населенным пунктам поселения  представлены в табл.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество жителей, Чел 2012г. | Водопотребле ние, м3/сут 1 очередь с поливом | Водопотребле ние, м3/сут. 1 очередь без полива | Количество жителей, Чел 2030 г. | Водопотребление, м3/сут. расчетный срок и за расчетным сроком 2030 г. без полива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | деревня Октябрьская | 1010 | 630,1 | 141,7 | 1120 | 209,2 |
| 2 | село Сергиевы-Горки | 536 | 226,9 | 91,3 | 650 | 107,2 |
| 3 | деревня Злобаево | 71 | 11,2 | 1,6 | 80 | 14,2 |
| 4 | деревня Курбатиха | 34 | 10,2 | 1,5 | 45 | 6,8 |
| 5 | деревня Медведево | 116 | 37,2 | 5,1 | 120 | 23,2 |
| 6 | деревня Рытово | 47 | 17,2 | 2,2 | 70 | 9,4 |
| 7 | деревня Паустово | 1295 | 200 | 259,0 | 1480 | 259,0 |
| 8 | поселок Центральный | 1160 | 1168,1 | 208,1 | 1320 | 232,0 |
| 9 | деревня Сергеево | 584 | 932,6 | 86,6 | 650 | 116,8 |
| 10 | деревня Воробьевка | 333 | 188,5 | 44,5 | 350 | 66,6 |
| 11 | Другие населенные пункты Паустовского сельского поселения | 580 | 94,9 | 17,4 |  |  |

Суммарные расходы воды всего по сельскому поселению

| Наименование потребителей | Среднесуточный расход воды, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок и за расчетным сроком 2030 г. |
| население Паустовского сельского поселения (5965 чел.) | 859,0 | 1165,1 |
| поливочные нужды, нужды сельского хозяйства | 2657,9 | 2657,9 |
| Коммунально-бытовые предприятия, прочие расходы (10%) | 85,9 | 116,5 |
| итого | 3602,8 | 1579,8 |

3.2.4.Расчетное (прогнозное) водопотребление МО Паустовское сельское поселение

3.2.5.Требуемые сводные напоры

В соответствии с п.2.26 СНиП/2/ минимальный напор воды в сети водопровода поселения над поверхностью земли при  максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении должен быть:

- при одноэтажной застройке – 10 м.

- при застройке до двух этажей – 14м.

Свободный напор в сети низкого давления при наружном пожаротушении, согласно п. 4.4 СП/3/, должен быть не менее 10 м.

3.2.6.Источники водоснабжения

Источником  водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

Геологическое строение территории характерно залеганием  коронных пород на глубине 48 м. от поверхности земли (пермские, пестроцветные породы). Местами пермские отложения покрываются прослоем (около 3 м.) нерасчлененных нижнемеловых песчаных отложений.

Залегающие выше четвертичные отложения мощностью 45-48 м. представлены  флювиогляциальными отложениями. На глубину бурения 10 м. принимают участие современные верхнечетвертичные и среднечетвертичные отложения. Современные образования представлены почвенно-растительным слоем  супесчаного состава мощностью 0,2-0,3 м и насыпными грунтами мощностью 0,4-1,0 м. Верхнечетвертичные делювиальные отложения представлены  глинами с линзами и карманами мелких и пылеватых песков, залегающих на глубине 0,3-1,0 м. Мощность глин составляет 0,3-1,4 м. Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения представлены толщей  переслаивающихся мелких и средней крупности песков.

Пески залегают под глинами на глубине 1,2-1,8 м. Вскрытая мощность мелких песков составляет 7,5-8,6 м.

Мощность песков средней крупности составляет 1,3-4,7 м.

Уровень грунтовых вод в большинстве случаев залегает на глубине 1,5-3,0 м. от поверхности земли. Подземные воды приурочены к делювиальным верхнечетвертичным и водно-ледниковым среднечетвертичным отложениям.

3.2.7.Схема и система водоснабжения

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г.) и расчетный срок (2030 г.) сохраняются существующие схемы водоснабжения населенных пунктов: д. Паустово, пос. Центральный, д. Сергеево, д. Воробьевка, д.Октябрьская, с. Сергиевы-Горки, д.Медведево, д.Курбатиха, д.Рытово, д.Злобаево, с.Ключево, д Ананьино.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- оборудование существующих скважин погружными насосами с  частотными преобразователями и приборами учета  отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (станция  обезжелезивания) подаваемой потребителю воды д. Паустово, с. Сергиевы-Горки;

- устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

- Замена старых и строительство новых водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения сохраняется существующая сеть водоснабжения.

Проектными решениями предусматривается бурение четырех артезианских скважин: д. Паустово-1шт., п. Центральный – 1шт., д. Октябрьская – 1шт.,            с. Сергиевы-Горки – 1шт.

В д. Паустово обустройство насосных станций первого подъема и строительство площадки водопроводных сооружений с насосной станцией второго подъема и резервуарами чистой воды емк. 2х300 кб.м. для  хранения противопожарного и регулирующего запасов воды. Схема водоснабжения предусматривает следующее: вода из скважин насосами первого подъема подаётся в резервуары чистой воды, откуда насосами второго подъема подается в водопроводные сети.

Водопроводные  сети предусматриваются тупиково-кольцевая с установкой колодцев для размещения запорной арматуры и пожарных гидрантов.

Для водоснабжения д.Медведево предусматривается оборудовать частотным преобразователем существующую артезианскую скважину с погружным насосом и строительство водопроводной сети.

В с. Сергиевы-Горки на первую очередь строительства сохраняется существующая схема водоснабжения, на расчетный срок предусматривается централизованное водоснабжение и бурение дополнительной артезианской скважины для обеспечения питьевых нужд населения.

Для водоснабжения д. Злобаево предусматривается замена старых металлических труб водопровода на новые полиэтиленовые.

В остальных населенных пунктах сельского поселения конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при  соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

3.2.8. Схема ремонтов колодцев.

были                                         планируется

оремонтированы                     отремонтировать

д.Афанасьево                  2012                                       2014 год

д.Бахтолово                                                                    2025

д.Бабухино                                                                     2015

д.Белая Рамень               2012                                        2022

д.Бородино                                                                     2013

д.Болымотиха                                                                 2020

д.Глинищи                      2012                                        2015

д. Захаровка

д.Злобаево                                                                       2021

д.Ждановка

д.Жолобово

д.Исаево

д.Каменево                    2012                                         2016

д.Крутые                                                                         2019

д.Климовская                                                                 2024

д.Коровино

д.Микляево                                                                     2016

д.Митинская                                                                   2017

д.Новая Рамень           2011

д.Обеднино                                                                     2015

д. Октябрьская                                                                2014

д. Паустово                  2011                                            2015

д.Палково                                                                        2023

д.Пригорево                                                                     2016

д.Растово                                                                          2014

д.Роговская                                                                      2023

д.Ромашево

д.Сосенки                                                                         2022

д. Сергеево                    2011                                           2014

с.Сергиевы-Горки                                                            2018

д.Стряпково                                                                      2025

д.Трухачиха                  2011                                            2024

д.Успенский Погост                                                         2019

д.Филисово                   2012                                             2024

3.3. Бытовая канализация

3.3.1.Расчетные расходы сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопользованию без учета расхода воды на полив зеленых насаждений  и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в  неканализованной жилой застройке (с  водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут. на одного жителя.

Расчетное (прогнозное) водоотведение МО Паустовское сельское поселение

| № п/п | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, кб.м/сут | В сутки максимального водоотведения, кб.м/сут. | В средние сутки, кб.м/сут | В сутки максимального водоотведения, кб.м/сут. |
| 1 | д. Паустово | 144,4 | 159,6 | 259,6 | 307,6 |
| 2 | пос. Центральный | 193,0 | 213,0 | 168,5 | 199,2 |
| 3 | д. Сергеево | 76,0 | 84,0 | 41,2 | 57,4 |
| 4 | д. Воробьевка | 38,0 | 42,0 | 5,1 | 6,0 |
| 5 | д. Октябрьская | 129,0 | 142,6 | 158,1 | 188,4 |
| 6 | с. Сергиевы-Горки | 86,5 | 95,6 | 90,3 | 106,6 |
| Всего по сельскому поселению | 666,9 | 736,8 | 1040,1 | 1227,7 |

3.3.2. Проектные решения

Развитие централизованной системы канализации предусматривается  в  д. Паустово, пос. Центральный, д. Сергеево, д. Воробьевка, д. Октябрьская, с.Сергиевы_Горки.

В населенном пункте Паустово в 2013 - 2014 году планируется строительство новых модульных очистных сооружений. Проектно-сметная документация готова. Проект вошел в программу «Чистая Вода».

В населенных пунктах пос. Центральный, д. Сергеево проектными решениями на первую очередь строительства сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в выгребные септики. На расчетный срок (2030г.) предусматривается строительство самотечных и напорных сетей канализации, строительство  канализационной насосной станции комплексной поставки полной заводской готовности с погружными насосами и очистных сооружений биологической очистки сточных вод  производительностью 500 м³/сут, при этом  предполагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод.

В с. Сергиевы-Горки  проектными решениями на первую очередь строительства сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в индивидуальные выгреба. На  расчетный срок (2030г.) предусматривается строительство  самотечных сетей канализации и очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 100 м³/сут, при этом  предполагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод.

В д. Воробьевка  проектными решениями на первую очередь строительства сохраняется существующая система водоотведения  с отведением сточных вод в индивидуальные выгреба. На  расчетный срок (2030г.) предусматривается строительство  самотечных сетей канализации и очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 50 м³/сут, при этом  предполагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Сточные воды могут  очищаться и отводиться в водоемы, очищаться и поступать  в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб), с периодическим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения